## Slide 1: 23.501 5.17 Interworking and Migration
2018.08.22.

## Slide 2: 5.17.2 Interworking with EPC : 5.17.2.1 General
본 절은 5GC와 EPC / E-UTRAN 사이의 이동성 절차 측면에서 다룸.
EPC와 상호 작용 시 5GC 및 EPC NAS를 모두 지원하는 UE는 단일 등록 모드 또는 이중 등록 모드에서 작동 가능
  단일 등록 모드
    UE는 하나의 활성 MM 상태 (5GC의 RM 상태 또는 EPC의 EMM 상태) 만 가지며 5GC NAS 모드 또는 EPC NAS 모드 (각각 5GC 또는 EPC에 연결된 경우) 중 하나입니다.
    UE는 5GC 및 EPC에 대해 단일 조정 등록을 유지 관리합니다. 따라서, UE는 EPC와 5GC 사이의 이동성 동안 EPS-GUTI를 5G GUTI로 매핑하고, 그 반대의 경우도 마찬가지로 부록 B의 매핑 규칙에 따라 매핑한다.
    5GC로 복귀 할 때 이전에 설정된 5G 보안 컨텍스트의 재사용을 가능하게하기 위해 UE는 5GC에서 EPC로 이동할 때 기본 5G-GUTI 및 기본 5G 보안 컨텍스트가 포함됩니다.
  이중 등록 모드
    UE는 별도의 RRC 연결을 사용하여 5GC 및 EPC에 대한 독립적 인 등록을 처리합니다. 이 모드에서 UE는 5G-GUTI 및 EPS-GUTI를 독립적으로 관리합니다. 이 모드에서 UE는 5GC에 대한 등록을 위해 5GC에 의해 이전에 할당 된 경우 기본 5G-GUTI를 제공하고 EPC에 대해 Attach / TAU에 대해 이전에 EPC에 의해 할당 된 경우 네이티브 EPS-GUTI를 제공합니다. 이 모드에서 UE는 5GC 전용, EPC 전용 또는 5GC 및 EPC 모두에 등록 될 수 있습니다.
    EPS / E-UTRAN과 5GS / NR 간의 연동을 위한 모드입니다.
    이중 등록 UE는 5GC 연결 E-UTRA로 넘겨지지 않도록 5GS / NR에 연결될 때 E-UTRA 기능을 NR 액세스로 보내면 안됩니다. (사유 : UE 가 HO 결과 단일 RAN 노드를 통해 개별 RRC 연결을 사용하여 E-UTRAN / EPC 및 E-UTRA / 5GA 에 동시 연결하는 것을 방지하기 위함)

## Slide 3: 5.17.2 Interworking with EPC : 5.17.2.1 General
단일 등록 모드의 지원은 5GC 및 EPC NAS를 모두 지원하는 UE에게 필수적이다.
E-UTRAN 초기 접속 (initial attach) 시, 5GC와 EPC NAS를 모두 지원하는 UE는 TS 23.401의 5.11.3 절 [26]에 설명된 것과 같이, UE Network Capability 에 5G NAS에 대한 지원 여부를 명시적으로 알려줘야 한다.
(마찬가지로) 5GC에 등록하는 동안, 5GC와 EPC NAS를 모두 지원하는 UE는 EPC NAS에 대한 지원을 명시적으로 알려줘야 한다.
  주 2 :이 indication 은 EPC와 5GC NAS를 모두 지원하는 UE를 위한 PGW-C + SMF 선택에 우선 순위를 부여하기 위해 사용될 수 있다.
PDU 세션 유형 “Ethernet"및 “Unstructured”는 EPC에 “Non-IP” PDN 유형 (UE 및 네트워크에서 지원할 경우)으로 전송됩니다.
PDU Session 유형 “Ethernet” 및 “Unstructured” 는 EPC 로 “non-IP” PDN type 으로 전송된다. (단말과 네트워크에서 지원할 경우) UE는 5GS 에서 EPS로 이동할 때 PDN 유형을 “non-IP” 로 설정하며, EPS 로 이동한 뒤 UE와 SMF는 5GS 에서 사용됐던 PDU Session type을 따로 기록해두도록 한다. (Ethernet 인지 Unstructured 인지.) 이는 이후 UE가 5GS 로 넘어갈 때 적합한 PDU session type 을 다시 사용하는 것이 보장되도록 하기 위함이다.
UE가 5GS에서 Ethernet PDU 세션 유형 및 / 또는 Unstructed PDU 세션 유형을 지원하면 EPS에서 비 IP PDN 유형도 지원할 것으로 가정한다. 그렇지 않은 경우, UE는 Ethernet / Unstructured PDU Session (들)이 EPS로 전송되는 것을 피하기 위해 Ethernet / Unstructured PDU Session에 해당하는 EBI를 로컬로 삭제해야한다.
EPC 와의 연동을 지원하는 네트워크는 N26 인터페이스를 쓰거나 쓰지 않는 방식으로 연동 절차를 지원할 수 있다. N26 을 사용하는 연동 절차는 “5GC NAS 및 EPC NAS를 지원하고 단일 등록 모드에서 작동하는 UE”의 시스템 간 이동 중 IP 주소 연속성을 제공합니다. N26미사용 연동 절차를 지원하는 네트워크는 단일 등록 모드와 이중 등록 모드 모두에서 작동하는 UE의 시스템 간 이동 중 IP 주소 연속성을 제공하는 절차를 지원해야합니다. 이러한 네트워크에서, AMF는 N26을 미 사용하는 연동 동작이 지원된다는 사실을 UE에게 5GC로의 초기 등록 중 알려주어야만 하며, MME 는 TS 23.401 [26] 에서 정의된 EPC에서의 Attach 절차에 따라 선택적으로 N26 미 사용 연동 동작이 지원되는지 여부를 알려줄 수 있다.
5.17.2 절 전체에서 EPC의 UE 단위 "초기 attach", "handover attach"및 "TAU"라는 용어는 TS 23.221[23] 에 정의된 UE의 구성에 따라 EPS / IMSI Attach 나 Combined TA/LA 와 복합적으로 사용될 수 있다.
MICO 모드의 UE가 EPC에 연결된 E-UTRAN으로 이동할 때 5.4.1.3 절에 정의 된 트리거가 발생하면, UE는 MICO 모드를 국지적으로 비활성화하고 5.17.2 절에 정의된 TAU 또는 Attach 절차를 수행해야 한다. UE는 (재)등록 과정에서 5GS로 복귀 할 때 MICO를 재협상 할 수있다.
IP PDU 세션에 대한 IP 주소 유지 동작은 5GS에 처음 등록한 뒤 EPC/E-UTRAN으로 이동한 UE가 이후 EPC/E-UTRAN 에서 GERAN/UTRAN으로 후속 이동하는 경우에 대해서는 보장할 수 없다.

## Slide 4: 5.17.2.2 Interworking proc. w/ N26 (AMF-MME)
5.17.2.2.1 General
N26 인터페이스를 사용하는 연동 절차는 소스 및 대상 네트워크간에 MM 및 SM 상태를 교환 할 수 있게 한다. N26을 사용하는 연동 절차에서, UE는 단일 등록 모드로 동작한다. 3GPP 액세스망에서, 네트워크는 AMF 또는 MME 에 하나의 UE에 대한 하나의 유효한 MM 상태만을 유지한다. 3GPP 액세스망에서, AMF 또는 MME가 HSS + UDM에 등록된다.
시스템 간 변경 시 끊김없는 세션 연속성 (예 : 음성 서비스)을 가능하게 하려면, 5GC의 AMF와 EPC의 MME 간에 N26 인터페이스 지원이 필요하다.
UE가 5GS에서 EPS로 이동할 때, SMF는 어떤 PDU 세션들이 target EPS로 재배치(relocation) 될 수 있는지에 대해 다음 항목을 기반으로 결정한다. (예 : 설정된 EPS capability나, 어떤 PDU 세션을 쓸지, 끊김없는 세션 연속성을 지원해야하는지에 대한 운영자 정책 등) SMF는 handover 또는 idle mode mobility의 일부로 전송할 수 없는 PDU 세션을 해제 할 수 있다. 하지만, PDU 세션이 target 네트워크로 성공적으로 이동되었는지 여부는 target EPS에 의해 결정된다.
마찬가지로, UE가 EPS로부터 5GS로 이동하는 경우, MME가 타겟 5GS로 재배치 될 수 없는 PDN 접속에 대해서도 P-GW+SMF를 선택한 경우, P-GW+SMF는 어느 PDN 접속이 target 5GS 로 재배치(relocation) 될 수 있는지에 대해 다음 항목을 기반으로 결정한다. (예 : 배포된 5GS 의 capability나, 어떤 PDN Connection이나 끊김없는 세션 연속성이 지원되어야 하는지에 대한 구독 및 운용자 정책 등) P-GW+SGW 와 NG-RAN 은 Handover 나 idle mode mobility 의 일부로 전송할 수 없는 PDU Connection 을 거부할 수 있다.
주 : AMF에 계획된 제거 절차 (AMF 를 계획된 시점에 제거하는건가?) 나 AMF 오동작 처리 절차 (5.21.2 절 참조)를 적용 할 때, MME가 이미 서비스가 중단됐거나 오동작하는AMF에서 UE Context 를 얻어오려고 할 경우 대체 AMF를 검색 할 수 있도록 DNS 구성을 업데이트하는 구현이 필요할 수 있다. 이러한 시나리오는 UE가 5GS에서 EPS로 idle mode mobility 동작 수행 중, 서비스를 중단하거나 오동작하는 AMF를 가리키는 매핑 된 GUTI를 이용하는 경우에 적용된다.

## Slide 5: 5.17.2.2 Interworking proc. w/ N26 (AMF-MME)
5.17.2.2.2 Mobility for UEs in single-registration mode
UE가 단일 등록 모드를 지원하고 네트워크가 N26 인터페이스와의 연동 절차를 지원할 때 :
- 5GS에서 EPS 로의 idle mode mobility를 위해, UE는 TS 23.502의 4.11.1.3.2.1 절 [3]에 설명된 바와 같이 old Native GUTI로서 전송된 5G-GUTI에서 매핑된 EPS GUTI로 TAU 또는 Attach 절차를 수행하여, 5GC에서 이동하고 있음을 알려준다. MME는 5GC로부터 UE의 MM 및 SM 컨텍스트를 획득한다. 5GS에서 EPS 로의 connected mode mobility 의 경우, 시스템 간 핸드 오버 또는 E-UTRAN으로의 리다이렉트를 갖는 RRC 접속 해제가 수행된다. 시스템 간 핸드 오버 시, AMF는 TS 38.413 [34]에 명시된대로 Target ID에 사용된 2 octet TAC 포맷에 기반하여 target MME를 선택한다. TAU 또는 Attach 절차 동안 HSS+UDM은 3GPP 액세스와 관련된 AMF 등록을 취소한다. (non-3GPP 액세스와 관련된 AMF 등록은 제외) : 3GPP 및 non-3GPP 액세스 둘 다를 통해 UE를 서비스하던 AMF는 UE가 non-3GPP 액세스를 통해 등록 해제 된 것으로 간주한다.
- 5GC 초기 등록 후 첫 번째 TAU시, UE와 MME는 TS 23.401 [26]의 5.11.2 절에 정의된 GERAN/UTRAN Attach 후 첫 번째 TAU절차를 따라 UE Radio Capability 를 다루도록 한다.
주 1 : N26 인터페이스를 통한 연동을 지원하는 MME는 UE가 5GC로부터 이동하고 있다는 정보를 처리할 필요가 없으며, UE가 다른 MME로부터 이동하고 있다고 가정하도록 한다.
- EPC에서 5GC 로의 idle mode mobility 시, UE는 EPS GUTI로부터 매핑된 5G GUTI로 이동성 등록 절차를 수행하고 EPC로부터 이동 중임을 나타낸다. UE는 고유한 5G-GUTI로부터 GUAMI를 도출하고, RRC 메시지에 GUAMI를 포함하여 (가능한 경우) RAN이 대응하는 AMF로 라우팅 할 수 있게 한다. AMF 및 SMF는 EPC로부터 UE의 MM 및 SM 컨텍스트를 획득한다. EPC에서 5GC로의 connected mode mobility 시, 시스템 간 핸드 오버 또는 NG-RAN 으로의 리다이렉션을 통한 RRC 연결 해제가 수행됩니다. 시스템 간 핸드 오버 시, MME는 TS 38.413 [34]에 명시된대로 Target ID에 사용된 3 octet TAC 형식에 기반하여target AMF를 선택한다. 등록 절차 중, HSS+UDM은 어떤 MME 등록 (요청)도 모두 취소합니다.
EPC에서 5GC로의 Idle mode 및 connected mode mobility 모두에 대해:
- UE는 additional GUT에 고유 5G-GUTI를 등록 요청(메시지)에 포함한다. AMF는 고유한 5G-GUTI를 사용하여 이전 AMF 또는 UDSF (UDSF가 배포되고 이전 AMF가 동일한 AMF 집합 내에 있는 경우)에서 5G-GUTI에 의해 식별되는 MM 컨텍스트를 획득합니다.
- UE가 Reflective QoS 기능을 지원하고 이것이 EPC에 연결되어 있는 동안 설정된 PDU Session에 대한 첫 번째 mobility 이벤트인 경우, UE는 PDU 세션 수정 절차를 트리거해야 하며 Reflective QoS가 지원 가능하다고 네트워크(예: SMF)에 알려줘야 한다. UE가 Reflective QoS를 지원한다고 하는 경우, 네트워크는 Reflective QoS 타이머 (RQ Timer) 값을 UE로 제공할 수 있다.

## Slide 6: 5.17.2.3 Interworking Procedures w/o N26 I/F
5.17.2.3.1 General
N26 인터페이스를 미 사용하는 상호 연동시, HSS+UDM을 통해 PGW-C+SMF 및 이에 대응하는 APN/DDN 정보를 저장하고 인출하여 시스템 간 이동 중 단말의 IP 주소가 유지되도록 한다. 이러한 네트워크에서 AMF는 또한 단말이 5GC로 초기 등록하는 동안 N26을 미 사용하는 연동 동작이 지원된다고 알려주고, MME도 선택적으로 (필요 시 부가적으로?) N26을 미 사용하는 연동 동작이 지원됨을 TS 23.401 [26]에서 정의된 대로 EPC의 Attach 절차 중 알려줄 수 있다. UE는 TS 23.401의 5.3.2.1 절 [26]에 기술된 attach 절차 및 5GC로의 초기 등록과 이동성 등록 갱신 절차 중 수행하는 PDN 연결 요청에 Request Type 플래그 “handover” 를 지원한다는 표시를 제공한다.
주 1 : N26을 미 사용하는 상호 연동 시 IP 주소를 유지하기 위해서는 단말이 attach 절차 중 PDN 연결 요청에 대한 Request Type 플래그 "handover"를 지원한다고 알려야 한다.
이 표시 (Request type flag “Handover” 를 지원한다는 표시)는 전체 Registered PLMN 및 Registered PLMN과 동일한 (equivalent) PLMN에 유효하다. 동일한 표시는 동일한 PLMN에 의해 서비스되는 모든 UE들에게 제공된다. N26 미 사용 상호 연동 동작 가능한 UE는 이 표시를 사용하여 target 시스템에 먼저 등록할 것인지 결정할 수 있다. 단일 등록 모드만을 지원하는 UE는 5.17.2.3.2 절에 설명된대로 이 표시를 사용할 수 있다. 이중 등록 모드를 지원하는 UE는 5.17.2.3.3 절에 설명 된대로 이 표시를 사용한다.
N26 미 사용 연동 절차에는 다음 두 가지 기능을 사용한다.:
1. UE가 EPC에서 Initial Attach (PDN CONNECTIVITY 요청 메시지에 "Handover" 표시를 포함하거나, 포함하지 않는 경우 모두)를 수행하면서, 해당 단말이 5GC로부터 (EPC로) 이동 중임을 나타낼 경우, MME는 HSS+UDM에 "initial attach"라는 표시를 포함하지 않도록 하여, HSS+UDM이 (기존) AMF로의 등록을 취소하지 않도록 한다.
2. UE가 5GC에서 초기 등록을 수행하고 EPC로부터 이동 중임을 나타낼 경우, AMF는 HSS+UDM에 "initial attach"라는 표시를 포함하지 않도록 하여, HSS+UDM이 (기존) MME로의 등록을 취소하지 않도록 한다.
단일 및 이중 등록 모드 UE 모두에 대한 이동성을 지원하기 위해, 다음의 동작 또한 네트워크에 의해 지원돼야 한다. :
3. 5GC에서 PDU 세션이 생성되면, PGW-C+SMF는 HSS+UDM의 DNN 및 관련 정보를 업데이트한다.
4. HSS+UDM은 동적으로 할당된 PGW-C+SMF 및 APN/DNN 정보를 대상 CN 네트워크에 제공한다.
5. EPC에서 PDN connection이 생성되면, MME는 PGW-C+SMF 및 APN 정보를 HSS+UDM에 저장한다.
주 2 : 항목 3, 4 및 5는 N26 사용 연동 절차를 지원하는 네트워크에서도 지원된다. 이는 N26 인터페이스를 이용하지 않는 VPLMN에서 N26 사용 연동 절차만 지원하는 HPLMN으로부터 로밍된 단일 등록 모드 UE들이 IP 주소를 유지할 수 있게 한다.
UE를 서비스하는 네트워크가 N26 미 사용 5GS-EPS 연동 절차를 지원할 때, SMF는 target 시스템에 매핑된 target 시스템 파라미터를 UE가 소스 네트워크에 있는 동안 제공해서는 안된다.
N26 인터페이스 사용 5GS-EPS 연동 절차를 지원하지 않는 서빙 PLMN의 AMF가 PGW-C+SMF로부터 QoS Flow를 위한 EBI (들)를 할당하라는 요청을 수신하면, EBI를 제공하지 말고 특정한 거절 사유로 EBI 할당 요청을 거절해야 한다. 이는 서빙 PLMN에서 N26 인터페이스를 사용하는 5GS-EPS 연동 절차가 지원되지 않는다는 SMF의 명시적인 표시로 간주된다.
이중 등록 모드로 동작하는 UE는 수신한 매핑된 target 시스템 파라미터(예를 들어, QoS 파라미터, 베어러 ID / QFI, PDU 세션 ID 등)를 모두 무시한다.

## Slide 7: 5.17.2.3 Interworking Procedures w/o N26 I/F
5.17.2.3.2 Mobility for UEs in single-registration mode
UE가 단일 등록 모드를 지원하고 네트워크가 N26 인터페이스를 미 사용하는 연동 절차를 지원할 때 :
- 5GC에서 EPC 로의 이동성을 위해, 5GC에서 설정된 하나 이상의 PDU 세션을 가진 UE는 다음 중 하나를 수행 할 수 있다. :
- (UE가 해당 동작을) 지원하고, N26미사용 연동이 지원된다는 표시 네트워크 표시를 수신 한 경우, 가능하다면 고유 EPS GUTI를 사용하고, 그렇지 않으면 IMSI와 PDN CONNECTIVITY 요청 메시지에 Request Type “Handover” 를 사용하여 (TS 23.401[26], 5.3.2.1절) EPC에서 Attach를 수행하고, UE가 5GC에서 이동하고 있음을 알려주고, 이후 모든 나머지 PDU Session 에 대해 Request Type “Handover” 를 포함한 UE requested PDN connectivity 수립 절차 (TS 23.401 [26] 5.10.2절) 를 통해 이동하거나,
- 이전 Native GUTI 로 전송 된 5G-GUTI에서 매핑 된 4G-GUTI로 TAU를 수행(TS 23.401 [26], 5.3.3 절) 하여 (해당 단말이) 5GC로부터 이동중임을 나타낸다. 이 경우 MMU는 UE에 re-attach 하도록 지시한다. 이 경우 IP 주소 유지 동작은 제공되지 않는다.
- 5GC 초기 등록 이후의 첫 번째 TAU 시, UE와 MME는 TS 23.401 [26]의 5.11.2 절에 정의된 GERAN/UTRAN Attach 후 첫 번째 TAU절차를 따라 UE Radio Capability 를 다루도록 한다.
주 1 : 첫 번째 PDN connection은 E-UTRAN 초기 접속 절차 (TS 23.401 [26] 참조) 중에 설정 될 수 있다.
주 2 : Equivalent PLMN이 아닌 PLMN 으로의 inter-PLMN 이동성에서 UE는 항상 TAU 절차를 사용한다.
- 5GC에서 EPC 로의 이동성을 위해 PDU 세션이 없이 5GC에 (접속한) UE는
- UE가 5GC에서 이동 중임을 나타내는 EPC 에서 Attach절차 (TS 23.401 [26], 5.3.2.1 절)를 수행한다.
- EPC에서 5GC 로의 이동성을 위해, UE는 EPS GUTI로부터 매핑 된 5G-GUTI와, 이용 가능한 경우 추가 GUTI로서 네이티브 5G-GUTI를 사용하여 5GC에서 "mobility registration update" 유형으로 5GC에 등록을 수행하여 UE가 EPC에서 이동하고 있음을 나타낸다. 이 경우, AMF는 이전 노드가 MME 인 것으로 판단하되, "initial registration"유형인 것처럼 등록을 진행한다. (이 때,) UE는 다음 중 하나를 수행할 수 있다. :
- (UE 가 해당 동작을) 지원하고, 네트워크로부터 “N26 미 사용 연동 동작을 지원”한다는 indication 을 받은 경우, "Existing PDU Sessions" 플래그를 포함한 UE initiated PDU 세션 설정 절차(TS 23.502 [3], 4.3.2.2.1 절)를 사용하여 EPC에서 모든 해당 단말의 PDN connection을 이동하거나,
- EPS에서 가지고 있던 PDN connection에 해당하는 PDU 세션을 다시 설정한다. 이 경우 IP 주소 유지 동작은 제공되지 않는다.
주 3 : 추가적인 고유 5G-GUTI는 AMF가 UE의 5G 보안 컨텍스트 (사용 가능한 경우)를 찾을 수 있도록 한다.
주 4 : 단일 등록 모드 UE가 N26미 사용 연동 절차를 수행할 때, 전환 기간 (예를 들어, UE가 target 측의 모든 PDU 세션 / PDN 접속을 전송하는 동안) 동안의 등록 상태(registration states)는 Stage 3 규격에서 정의된다.

## Slide 8: 5.17.2.3 Interworking Procedures w/o N26 I/F
5.17.2.3.3 Mobility for UEs in dual-registration mode
이중 등록 모드에서 이동성을 지원하기 위해 5GC의 AMF와 EPC의 MME 간의 N26 인터페이스 지원은 필요하지 않다. 이중 등록 모드를 지원하는 UE는 네트워크로부터 N26미 사용 연동 동작을 지원한다는 표시를 수신할 때 이 모드로 동작 할 수 있다.
이중 등록 모드로 동작하는 UE의 경우, 5GC에서 EPC 로의 PDU 세션 전송에 다음 원칙을 적용한다.
- 이중 등록 모드로 동작하는 UE는, TS 23.401 [26]에 정의된 바와 같이, EPC가 EPS Attach without PDN Connectivity를 지원할 경우, EPC에 PDN Connection을 설정하지 않고 5GC에서 이동하고 있음을 나타내는 attach 절차를 사용하여 PDU 세션 transfer 이전에 (없이?) EPC에 등록 할 수 있다. 이중 등록 절차를 지원하는 UE는 EPS Attach without PDN Connectivity를 지원해야 한다.
주 1 : EPC에서 조기 등록을 시도하기 전에, UE는 target 셀에서 관련 SIB를 읽어서 EPC가 EPS Attach without PDN Connectivity를 지원하는지 여부를 확인할 필요가 있다.
- UE는 PDN connection 요청 메시지 (TS 23.401 [26], 5.10.2 절)에서 "handover" 표시를 포함한 UE initiated PDN connection 설정 절차를 사용하여 5GC에서 EPC로 PDU 세션 전송을 수행한다.
- UE가 PDU 세션 전송 이전에 EPC에 등록하지 않은 경우, UE는 PDN Connection 요청 메시지에 “handover”표시를 포함하여 EPC로 Attach 를 수행 할 수 있다(TS 23.401 [26], 5.3.2.1 절).
- UE는 5GC에서 다른 PDU 세션을 유지하면서 특정 PDU 세션을 EPC로 선택적으로 전송할 수 있다.
- UE는 두 시스템에 주기적으로 재 등록함으로써 5GC와 EPC 모두에서 최신 등록 상태를 유지할 수 있다. 만약 5GC 또는 EPC 중 어느 하나에서 등록이 만료되면 (예를 들어, 모바일 도달 가능 타이머 만료 시), 해당 네트워크는 암시적 분리 타이머를 시작한다.
주 2 : UE가 EPC 측에서 일부 또는 모든 PDU 세션을 전송하는지, EPC와 5GC에서 최신으로 등록을 유지하는지 여부는 구현에 따라 달라질 수 있는 UE capability 에 달려 있다. 어떤 PDU 세션이 EPC 측에서 전송되고, 트리거가 UE에서 사전 구성 될 수 있는지를 결정하기 위한 정보는 본 규격의 이번 릴리스에서는 정의되지 않는다. UE는 사전에, 예를 들어 주어진 PDU 세션을 EPC로 이동하기 전에, 그 PDU 세션이 EPC로 전송 될 수 있는지 여부를 알지 못한다.
이중 등록 모드에서 동작하는 UE의 경우 EPC에서 5GC 로의 PDN connection 전송에 다음 원칙이 적용된다.
- 이중 등록 모드로 동작하는 UE는 UE가 EPC (TS 23.502 [3], 4.2.2.2.2 절)에서 이동 중임을 나타내는 등록 절차를 사용하여 PDN 연결 이전에 5GC에 등록 할 수 있다.
- UE는 "Existing PDU Session" 표시를 포함하는 UE initiated PDU 세션 설정 절차(TS 23.502 [3], 4.3.2.2.1 절)를 사용하여 EPC에서 5GC 로의 PDN 연결 전송을 수행한다.
- UE는 EPC에서 다른 PDN 연결을 유지하면서 특정 PDN 연결을 5GC로 선택적으로 전송할 수 있다.
- UE는 두 시스템에서 주기적으로 재 등록함으로써 EPC와 5GC에서 최신 등록 상태를 유지할 수 있다. EPC 또는 5GC 중 어느 하나에 등록이 만료되면 (예 : 모바일 도달 가능 타이머 만료 시) 해당 네트워크가 암시적 분리 타이머를 시작한다.
주 3 : UE가 5GC 측의 일부 또는 모든 PDN 연결을 전송하는지 여부와 5GC 및 EPC 모두에서 최신으로 등록을 유지하는지 여부는 구현에 따라 달라질 수 있는 UE capability 에 달려 있다. 어떤 PDN 연결이 5GC 측에서 전송되고 트리거가 UE에서 사전 구성 될 수 있는지를 결정하기 위한 정보는 본 규격의 이번 릴리스에서는 정의되지 않는다. UE는 사전에, 예를 들어 주어진 PDN 접속을 5GC로 이동하기 전에, PDN 접속이 5GC로 전송될 수 있는지 여부를 알지 못한다.
주 4 : EPC가 EPS Attach without PDN Connectivity를 지원하지 않으면 TS 23.401 [5.4] 절 5.4.4.1 (마지막 PDN 연결을 non-3GPP 액세스로 전송하는 것과 관련한 부분)에서 설명한대로 PGW에 의해 마지막 PDN 연결이 해제 될 때 MME가 UE를 detach 시킨다.
MT 서비스 (예 : MT SMS)에 대한 제어 평면 요청을 보낼 때 네트워크는 EPC 또는 5GC중 하나를 통해 라우팅한다. UE에서 응답이 없는 경우, 네트워크는 나머지 다른 시스템을 통해 제어 평면 요청을 라우팅하도록 시도해야 한다.
주 5 : 어떤 네트워크로 제어 평면 요청을 먼저 전달할지에 대한 선택은 네트워크 구성에 달려 있다.

## Slide 9: 5.17.2.3.4 Redirection for UEs in connected state
UE가 N26 인터페이스 없이 단일 등록 모드 또는 이중 등록 모드를 지원할 때 :
- UE가 5GC에서 CM-CONNECTED 상태에 있는 경우, NG-RAN은 특정 기준 (예 : NG-RAN의 로컬 구성에 기반하거나 NG-RAN으로부터 Handover Request 메시지를 수신했을 때 AMF에 의해 트리거 됨)에 기반하여 E-UTRAN으로의 리다이렉션으로 RRC 연결 해제를 수행 할 수 있다.
- UE가 EPC에서 ECM-CONNECTED 상태에 있는 경우, E-UTRAN은 특정 기준 (예 : E-UTRAN의 로컬 구성에 기반하거나, E-UTRAN으로부터의 Handover request 를 수신 시 MME에 의해 트리거 됨)에 기초하여 NG-RAN 으로의 리다이렉션으로 RRC 연결 해제를 수행 할 수 있다.

## Slide 10: 5.17.2.4 Mobility between 5GS and GERAN/UTRAN
5GS와 GERAN / UTRAN 간의 이동성에 따른 IP 주소 보존은 지원되지 않는다.
UE는 5GS에서 GERAN/UTRAN으로 이동할 때 (예 : NG-RAN 커버리지를 벗어날 때) A / Gb 모드 GPRS 부착 절차 또는 Iu 모드 GPRS 부착 절차를 수행해야 한다 (TS 23.060 [56] 참조).
UE는 GERAN/UTRAN에서 5GS로 이동할 때 (예 : NG-RAN 셀 선택 시) TS 23.502 [3]에서 설명한대로 “Initial registration"유형의 등록 절차를 수행해야 한다. UE는 (예를 들어, 5G 시스템의 초기 등록으로부터) 저장된 유효한 5G-GUTI를 가지고 있다면, 등록 절차에서 UE 식별 정보로서 5G-GUTI를 표시해야 한다. 그렇지 않으면 UE는 SUCI를 표시해야 한다.
MICO 모드에 있는 UE가 GERAN/UTRAN으로 이동할 때 5.4.1.3 절에서 정의 된 트리거가 발생하면, UE는 MICO 모드를 국지적으로 비활성화하고 A/Gb 모드 GPRS 부착 절차 또는 Iu 모드 GPRS 부착 절차를 수행해야 한다. (TS 23.060 [56] 참조). UE는 재 등록 과정에서 5GS로 복귀할 때 MICO를 재협상 할 수 있다.

## Slide 11: 5.17.2.3 Interworking with EPC in presence of Non-3GPP PDU Sessions
UE가 3GPP 액세스 및 Non-3GPP 액세스를 통해 5GC에 동시에 접속되는 경우, UE는 Non-3GPP 액세스와 관련된 3GPP 액세스 및 PDU 세션과 관련된 PDU 세션을 가질 수 있다. 시스템 간 핸드 오버가 3GPP 액세스와 관련된 PDU 세션에 대해 수행 될 때, Non-3GPP 액세스와 연관된 PDU 세션은 5GC에 고정되어 있다.

## Slide 12: 5.17.2.4 Network sharing support and interworking between EPS and 5GS
EPS와 5GS 간의 네트워크 공유 및 연동을 지원하기 위한 자세한 설명은 TS 23.502 [3]의 4.11.1.2.1 절, 4.11.1.2.2 절, 4.11.1.3.2 절 및 4.11.1.3.3 절에 설명되어 있다.